## Slide 1
2021
АСУНО для Умных городов (крупных и небольших) и Умных загородных улиц: критерии выбора технологии (PLC, LoRaWan, ZigBee, NB-IoT), чтобы она работала, а не для "тендерной галочки".
Сапрыкин Андрей
planar.spb.ru
andrey.s@planar.spb.ru
Notes: Меня зовут Сапрыкин Андрей, я работаю в компании Планар-СПБ Техническим директором и уже более 10 лет занимаюсь разработкой Светодиодных светильников и Систем управления освещением, а также подбором Технических решений и оптико-электронных комплектующих для Заказчиков.
Моя сегодняшняя презентация рассчитана на 35минут и называется - АСУНО для Умных городов (крупных и небольших) и Умных загородных улиц: критерии выбора технологии (PLC, LoRaWan, ZigBee, NB-IoT), чтобы она работала, а не для "тендерной галочки".

## Slide 2
Содержание
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЯРОСЛАВЛЬ
Notes: В самом начале своей презентации я кратко расскажу об основных технологиях используемых в управлении светом в Умном освещении, а во второй части мы рассмотрим ТЗ на освещение крупнейшх городов в России – Ярославле и Нижнем Новгороде, чтобы разобраться в тендерных галочках ограничивающих качественный свет. Так как презентация охватывает очень широкую тему для обсуждения, а времени выделено очень мало, то конечно если у Вас появятся вопросы, то в конце презентации у Вас будет 5 минут, также мы можем пообщаться во время фуршета после 18-00 или присылайте вопросы на мой email. Итак поехали…
2

## Slide 3
1) Базовые знания об АСУНО и АСКУЭ. Компоненты NEMA и ZHAGA18, сравнение проводных и беспроводных технологий передачи данных, Умный город.
Notes: 3

## Slide 4
Основные задачи любой АСУНО и АСКУЭ:
1) Контроль и регистрация:
Мониторинг состояния, автоматическая диагностика осветительной установки (т.е. наличие обратной связи о состоянии светильников, ЩО и других узлов системы);
Обнаружение, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций на объекте (датчики освещенности, движения, загазованности и т. п.).
2) Энергоэффективность и учёт:
Измерение и контроль потребления электроэнергии (технический учет и коммерческий учет электроэнергии);
Уменьшение энергопотребления всей осветительной установки (энергоэффективность);
Управление освещением (диммирование) в зависимости от окружающей обстановки и данных от Диспетчера.
3) Безопасность и надёжность системы:
Аппаратная надёжность работы всех узлов системы;
Программно-аппаратная защита системы и каналов передачи данных от террористических и хакерских атак;
Надёжное и длительное хранение данных о работе установки и всех её узлов.
4) Удобство и простота для Пользователя:
Масштабируемость СУО;
Простота настройки и пусконаладка СУО на объекте;
Быстрое изменение графического интерфейса под конкретные задачи Пользователя;
Возможность онлайн контроля десятков-сотен-миллионов устройств.
1. АСУНО и АСКУЭ
АСУНО (Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением) и АСКУЭ (Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии): это интеллектуальные сети, целью которой является автоматизированное управление наружным освещением и учет энергопотребления на данном объекте.
Notes: АСУНО (Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением) и АСКУЭ (Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии): это интеллектуальные сети, целью которой является автоматизированное управление наружным освещением и учет энергопотребления на данном объекте.
Основные задачи любой АСУНО и АСКУЭ:
1) Контроль и регистрация
2) Энергоэффективность и учёт
3) Безопасность и надёжность системы
4) Удобство и простота для Пользователя
4

## Slide 5
2. Нормативная база позволяющая использовать АСУНО для экономии электроэнергии в вечернее и ночное время.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
7.5.1.12 … допускается в ночное время снижение этих норм … понижением их мощности на 30% и 50% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 и 1/5 максимального значения соответственно.
Не допускается в ночное время частичное отключение светильников при их установке по одному на опоре.
Notes: Свод правил СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение пункт 7.5.1.12 – разрешают снижение светового потока светильника, фактически снижение электрической мощности светильника до 50% в ночное время и и при этом полностью запрещают пофазное выключение светильников через один-два, как это до сих пор принято во многих городах и посёлках несмотря на запрет. Благодаря этому пункту своду правил АСУНО с диммированием становятся все более популярными в городах вместо привычного пофазного вкл-выкл рубильника.
5

## Slide 6
3. Групповое, индивидуальное и индивидуальное с поламповым контролем управление освещением
Notes: На слайде представлен типовой ШУНО – шкаф управления наружным освещением для АСУНО с большим количеством управляемых светоточек. В составе ШУНО всегда присутствует:
контроллер – мозг всей системы для управления светильниками и датчиками
модем для передачи и получения данных от Диспетчера Горсвета
ЭЭ - электрический счётчик для коммерческого учёта потребляемой электроэнергии всей ОУ (осветительной установкой) – а именно светильники, потери на проводах питания, датчики всевозможные и тп
Различные электротехнические устройства – реле, клеммы, светосигнальная аппаратура и тп
Взависимости от подключаемого дополнительного оборудования к данному ШУНО мы можем получить ту или иную конфигурацию управления светильниками, а именно:
Групповое вкл-выкл – это управление группой светильников при котором они только включаются и выключаются без диммирования.
Групповое диммирование светильниками – это управление группой светильников при котором они включаются и выключаются, а также диммируются одинаково в одно и тоже время. Узнать о состоянии светильника – исправен или нет возможно только косвенным путём по показаниям счётчика ЭЭ электроэнергии на всю линию освещения установленного в ШУНО, поэтому для определения какой именно светильник неисправен обязательно требуется выезд бригады с вышкой в дневное время и включение линии освещения, чтобы визуально выявить неисправный светильник. Такой тип управления часто встречается ещё со времён разрядных ламп путём установки дополнительного Шкафа с 1 или 3 автотрансформаторами высокой мощности. В светильниках устанавливается вместо Импульсного токового драйвера ЭМПРА – электромагнитный преобразователь, который взависимости от входного напряжения регулирует ток на светодиодах.
Индивидуальное управление светильниками - это управление при котором каждый светильник имеет свой уникальный адрес и может управляться и опрашиваться независимо от остальных светильников установленных на объекте. Но при этом в случае неисправности светильника, например не работает блок питания, также неисправность можно оценить только косвенно с помощью внешнего счётчика ЭЭ и выезда бригады. Например, индивидуальное управление светильниками обязательно применяется для освещения протяжённых тоннелей, где требуется создать различный уровень освещённости на протяжении туннеля в разное время и при различной естественной освещённости, чтобы не ослепить водителей – это обязательное условие для безопасности движения. Чаще всего такой тип управления встречается в системах управления по силовой линии PLC – power line communication и по радиоканалу с технологией MESH, когда передача данных осуществляется от светильника к светильнику, а не напрямую от базовой станции к светильнику. Связано это со сложностью передачи данных от светильников на базовую станцию или ШУНО из-за несовершенства этих технологий и их медлительности в сетях с большим количеством светоточек.
Индивидуальное управление светильниками с поламповым контролем состояния – это управление при котором каждый светильник имеет свой уникальный адрес и может управляться и опрашиваться независимо от остальных светильников установленных на объекте, при этом светильник имеет встроенную функцию технического учёта потребляемой им электроэнергии и вслучае его неисправности он сообщает Диспетчеру какой именно светильник неисправен. Самое главное преимущество данного управления – Вы можете получать данные о потребляемой мощности каждого светильника отдельно и тем самым знать о мощности выделяемой на силовых проводах и на других устройствах запитываемых от линии освещения и тем самым не выключать всю линию освещения, позволяя ей работать круглосуточно и приносить деньги за счёт продажи электроэнергии сторонним потребителям, например камеры, датчики погоды, зарядка электротранспорта и тп, о чем мы далее поговорим подробнее. Данная управление чаще всего применяется в радиотехнологиях таких как LoRaWan и NB-IoT, а базовая станция стоит зачастую удалённо от ШУНО, так как она не привязана к проводам питания светильников и её установка должна обеспечить наилучший приём радиосигнала на всей территории.
6

## Slide 7
4. Стандарт NEMA для светильников уличного освещения
Стандарт NEMA (ANSI C136.10-2010) для разъёмов и контроллеров диммирования устанавливаемых в светильники уличного освещения – унификация и независимость от производителя устройств управления.
«Ведро»‎ (контроллер, вилка, заглушка)
2.4G антенна
(внутренняя)
Вилка NEMA
(питание и диммирование)
GPS антенна
(внутренняя)
Световой сенсор
“Шайба” (розетка)
Notes: Перед компаниями производителями светильников всегда стоит вопрос – размещать контроллеры управления светом внутри светильников или воспользоваться опытом иностранным и установить контроллер снаружи всоответствии с имеющимися стандартами. В том и другом случае есть как плюсы так и минусы, но мы будем сегодня говорить именно о сложившейся практике, когда контроллер устанавливается снаружи, так как это позволяет Горсветам сделать унификацию и выбирать светильники и поставщика систем управления светом независимо друг от друга, чтобы независеть вбудущем от прихоти компании-поставщика, которая ещё может и разориться или исчезнуть, а где потом искать тех кто будет обслуживать всю эту проприетарную систему? Поэтому в нашей стране не стали изобретать велосипед и взяли за основу Американский стандарт к устройствам и разъёмам устанавливаемым в светильники уличного освещения, так как за рубежом управление наружным освещением очень популярно, особенно в странах и областях, где отсутствует централизованное управление светом и по линиям питания светильников вполне может запитываться отдельно стоящий магазин или здание. Соответственно и компоненты управления светом также взяли стандартные. Как мы видим на слайде – это типовой уличный светильник с “ведром” на корпусе – это контроллер управления светом внутри которого вся электроника – например, GPS датчик для точного позиционирования на картах ПО Диспетчера, датчик освещённости, модуль передачи данных, блок питания, реле, датчик угла наклона и тд и тп взависимости от задач, о которых мы поговорим чуть позже. Также вместо контроллера это может быть и Обычный разъём-заглушка внутри которого нет никакой электроники, а устанавливается для обеспечения IP65, чтобы вбудущем заменить его на уже полноценный контроллер.
Контроллер-ведро устанавливается в специальный разъём-розетку, в простонародье называемой - Шайба и имеющий 7 контактов, в том числе и Фаза входящая (Lin) для запитывания контроллера Nema и Фаза исходящая Lout – поступает после РЕЛЕ установленного в Контроллер на Блок питания светодиодов в светильнике, а таже из линии управления Блоком питания светодиодов – либо по цифровому интерфейсу DALI, либо по аналоговому самому распространённому интерфейсу 1-10V или 0-10V dim-to-off.
7

## Slide 8
5. D4I и ZHAGA 18 - развитие существующего стандарта NEMA и DALI для уличного освещения
Notes: Развитие популярного стандарта NEMA привело к появлению стандарта ZHAGA18 и программного протокола D4I основанного на технологии стандарта SR компании PHILIPS. Суть данной технологии в том, что Блоки питания становятся ещё более интеллектуальными, чем современные программируемые модели и в них встраиваются модули по измерению параметров питающей сети 220В – ток, напряжение, коэффициент мощности, то есть то, что раньше было встроено в контроллеры NEMA. Ещё очень важный момент – блоки питания используются не c DALI, а с новейшим протоколом DALI2 с расширенным набором команд - D4I, а все контроллеры ZHAGA18 имеют питание не 220В как у NEMA, а +24В от самого блока питания.
8

## Slide 9
6. NEMA и ZHAGA 18
NEMA
ZHAGA18
Блок питания
Приёмо-передатчик
Допфункционал
Notes: На фотографиях можете увидеть различия в размерах контроллеров NEMA и ZHAGA18. Так как в ZHAGA18 отсутствует блок питания 220В и модуль измерения параметров сети 220В, то его размер даже самого большого контроллера в 2 раза меньше, чем NEMA, типовая конструкция которого показана на данной картинке.
9

## Slide 10
Архитектурно-
художественное освещение
7. Проводные технологии передачи данных:PLC, 0-10V, DALI, DMX/RDM.
Наружное освещение
Notes: DALI, 0-10V, DMX/RDM – эти технологии или протоколы передачи данных, как Вам удобнее, в функциональном наружном освещении используются только внутри самих светильников – то есть между светильником и контроллером управления стандарта NEMA или ZHAGA. Тянуть дополнительные линии от светильников до ШУНО никто не хочет по причине сложности и дороговизны, а если линия будет повреждена ремонтными работами, то восстанавливать её смогут только специально обученные службы, что делает их невозможным к применению. Но при этом в АХО – архитектурно художественном освещении, например мостов, фасадов зданий и тп все эти технологии применяются очень широко из-за того, что обеспечивают гарантированную доставку данных и команд управления.
10

## Slide 11
7. Проводные технологии передачи данных:PLC, 0-10V, DALI, DMX/RDM.
Notes: Наиболее популярные проводные технологии передачи данных в уличном освещении - это управление освещением по силовой линии питания. Самая большая проблема этой технологии – если через несколько лет потребуется добавить новые светильники и провести работы по изменению текущих линий питания, то с данной технологией это очень дорого и сложно сделать – практически невозможно.
Самая популярная в мире технология позволяющая обеспечить Индивидуальное управление освещением это PLC G3 – это сложная модуляция сигнала позволяющая обеспечить максимальную защиту от внешних помех, качества питающих кабелей, погодных условий, качества контактных соединений, различной индуктивно-ёмкостной нагрузки на линии питания и тп. Модемы сделанные по данной технологии при использовании чипов от американских компаний TI или MAXIM существенно дороже, чем контроллеры радиотехнологий, а надёжность существенно ниже, поэтому во всём мире идёт активный перехоод именно на LoRaWan и NB-IoT. В России вместо G3 PLC применяется старая и неустойчивая к помехам и оттого недорогая технология модуляции – амплитудная модуляция, которую применяют для тендерной галочки во время сдачи объекта и не используют вдальнейшем.
Самая популярная технология по питающим проводам обеспечивающая Групповое управление – это диммирование светильниками с помощью изменения входного напряжения, об этом выше уже было подробно рассказано.
11

## Slide 12
8. Встроенное диммирование в блок питания.
Самая дешёвая технология группового диммирования без изменения текущей АСУНО.
Notes: Подробно технология описана в журнале ПС N4 от 2019г – суть её в том, что Диммирование светильников осуществляется без центрального управления от Диспетчера, а за счёт встроенного в Блок питания программного модуля, который определив географические координаты светильника и заданный Горсветом план диммирования сам автоматически его регулирует втечение всего года взависимости от времени года. На сегодняшний день это самый дешёвый способ группового диммирования уличных светильников без изменения текущей АСУНО – не требуется прокладка новых проводов питания и базовых станций.
12

## Slide 13
9. Беспроводные технологии передачи данных:
LoRaWan, MESH (ZigBee), NB-IoT.
Ячеистая (ZigBee/IEEE 802.15.4)
Звезда (LoRaWan, NB-IoT)
N | Критерии | ZigBee | LoRa | NB-IoT
1 | скорость | низкая | высокая | высокая
2 | дальность | высокая | средняя | высокая
3 | покрытие | нет | нет | ковровое
4 | задержка | да | да/нет | нет
5 | лицензия | нет | нет | да
Notes: Основное преимущество беспроводных технологий над проводными – не требуется прокладка новых линий питания и возможность не менять существующие ШУНО, так как светильники передают и получают данные от базовых станций установленных вне ШУНО. Но радиотехнологии широко применяемые на рынке наружного освещения делятся на два основных типа – ячеистые технологии (MESH) и с централизованным управлением.
Технология NB-IoT, которую в нашей стране предлагает сотовый оператор связи компания МТС, имеет существенные преимущества на ZigBee или Lorawan:
Высокая скорость передачи данных и дальность, так как она работает на основе LTE технологий.
Данная технология работает на основе установленных сейчас Базовых сотовых станций, которые обеспечивают ковровое покрытие по всем городам России с минимальным количеством зон, где отсутствует радиосигнал – то есть не надо устанавливать вышки с базовыми станциями как это сейчас делается для новых проектов на Лора или Зигби-подобных.
Задержка на одновременное управление-диммирование светильниками не по календарю, а по сигналу от Диспетчера – из-за Аварии или, например, едет VIP-кортеж, ФСО-сотрудники которого управляют светом для безопасности VIP-лиц.
Лицензионный диапазон – только NB-IoT технология позволяет гарантировать на длительный период времени, что никто не взломает СУО и не создаст помехи для её гарантированной работы путём установки Базовых станций от других систем автоматизации городской инфраструктуры.
13

## Slide 14
10. Умный город и Умный свет.
Умный город – интеграция в единую Городскую Платформу:
ИКТ - больницы, полиция, школы, электростанции и тп
АСУТП - водоснабжение, вентилирование, освещение и тп
IoT - датчики метеостанций, электросчётчики, водосчётчики
для сбора данных и их анализа, чтобы обеспечить:
Улучшение качества и комфорта жизни людей
Безопасность населения
Деловой активности
Notes: Для Умного города уже введено множество стандартов, как следует из данного ГОСТ п3.12 «умный город»: Градостроительная концепция и модель развития города, использующая информационно-коммуникационные технологии и интернет вещей для создания интеллектуальной городской инфраструктуры, достижения удобств общественных услуг, эффективности общественного
менеджмента и пригодности внешней среды для проживания.
Цели создания Умного города – с помощью интеграции различных и разрозненных ИКТ (больницы, полиция, школы, электростанции и тп), АСУТП (водоснабжение, вентилирование, освещение и тп) и IoT (датчики метеостанций, электросчётчики, водосчётчики и тп) в единую Городскую Платформу для сбора данных и их анализа, чтобы обеспечить:
Улучшение качества и комфорта жизни людей
Безопасность населения
Деловой активности
14

## Slide 15
10. Умный город и Умный свет.
4.8.2.2 Исполнительное оборудование
Примеры оборудования Умного Города.
регулятор температуры воздуха, …выключатель света;
предупреждающее оборудование для рассылки объявлений и предупреждений людям, управляющим или использующим услуги умного города.
 | Категория считывавшего оборудования
1 | Оборудование для идентификационного распознавания
2 | Считывающее оборудование для геолокации
3 | Считывающее оборудование для изображений
4 | Считывающее оборудование для окружающей среды
5 | Считывающее оборудование для безопасности
6 | Считывающее оборудование для объектов
      4.8.2.1 Считывающее оборудование
Notes: Всоответствии с ПНСТ 447-2020 Информационные технологии. Умный город. Типовая архитектура ИКТ умного города. Часть 3. Инженерные системы умного города, данные поступают от Датчиков двух типов:
Считывающее оборудование — это оборудование, с помощью которого умный город может получать различные типы информации о городе, на основе которой можно осуществлять общее считывание и идентификацию, получение и сбор информации
Исполнительное оборудование - это оборудование, выполняющее функцию управления и контроля инфраструктуры умного города, окружающей среды, оборудования и людей. Оно используется различными приложениями умного города и пользователями. Примеры исполнительного оборудования Умного Города включают.
Таким образом получается, что если Администрация Вашего города планирует войти в программу и назвать свой город Умным город, то любой контроллер управления светом, являющийся компонентов АСУНО и устанавливаемый в Светильник, является Датчиком Считывающего или Исполнительного оборудования по стандарту Умный город, так как в нем реализована как минимум одна функция – выключение света.
15

## Slide 16
10. Умный город и Умный свет.
Умный свет – это не светильник, а интеграция программной Платформы, АСУНО, опор с метками, различными Датчиками установленными на опору или в сам светильник.
80% РФ светильников не соответствует и не может быть установлено в Умном городе
9кГц-30МГц
9кГц-300МГц
Notes: Умный свет - такого определения по ГОСТ нет, поэтому на текущий момент каждый что хочет, то и понимает под этим термином. Предлагаю считать, что Умный свет , по аналогии с Умным городом - это не светильник, а интеграция программной Платформы, АСУНО, опор с метками, различными Датчиками установленными на опору или в сам светильник.
Но то, что Термина Умный свет или Умный светильник нет в существующих ГОСТах, это не значит что о нём забыли, так как в РФ принят ГОСТ ЭМС Умного города и а данном документе в Приложении А указано, что светильники должны соответствовать ГОСТ CISPR15-2014, который применяется уже давно за рубежом и этот ГОСТ требует соблюдения ЭМИ в диапазоне 9кГц-300МГЦ, а не как текущий только в полосе 9кГц-30МГц по ТР ТС, то 80% всех светильников производимых на территории РФ не соответствует данным требованиям, для наружного и внутреннего освещения не соответствует, так как в РФ действуют нормы
16

## Slide 17
11. Безопасность личных данных и сетей инфраструктуры - первоочередная задача Умного города. Операторы связи.
Операторы связи - абонентская плата:
Обслуживание базовых станций
Безопасность при хранении, передаче и обработке данных.
Облачные сервисы
Программная платформа АСУТП города
Масштабируемость
Сервер
Дата-центр
Notes: Операторы связи в Умном городе – по аналогии с операторами сотовой связи или операторами-провайдерами интернета и тп, они заключают Договор с ГорСветами или компанией, которая осуществляет Энергосервисный контракт наружного освещения в городе на обслуживание Светоточек – каждая точка это для них “абонент связи” имеющий уникальный номер, который больше нигде не повторяется. Оператор связи предоставляет следующие услуги, за которые он получает абонентскую плату:
Обслуживание базовых станций – как и любые другие устройства они выходят из строя и требуется быстрое решение аварийных ситуаций. При отсутствии оператора связи, когда компании берут на себя роль обслуживающей организации Вы можете столкнуться со множеством вытекающих из этого проблем.
Хранение, передача и защита данных на своих мощностях – используются сервера их ЦОДД центров для хранения так называемых BIG DATA, которые передаются не только от светильников, но и датчиков в АСУНО и всех других устройств работающих в технологических процессах города – канализация, автобусы, светофоры и тп и тд
Облачные сервисы – постоянная модернизация и предложение нового функционала для Горсветов, чтобы зарабатывать помимо экономии электроэнергии ещё и на обработке данных полученных с устройств подключённых к опорам освещения.
Программная платформа АСУТП города – постоянный контроль за исправностью работы программного обеспечения, которое обрабатывает множество процессов в городе в том числе и Наружное освещение.
Масштабируемость – подключение к платформе новых групп светильников, в том числе и например светильников других городов, чтобы иметь единый пункт Диспетчеризации.
17

## Slide 18
2) Анализ ТЗ на наличие “тендерной галочки” от 2020г на освещение крупных городов – Ярославль и Нижний Новгород.
Notes: 18

## Slide 19
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: В конце 2020г был объявлен крупнейший тендер по наружному освещению города Нижний Новгород в честь 800-летия. Тендер выиграла компания БЛ Групп с общей итоговой суммой контракта 2,3млрд рублей и фантастическим количеством поставляемого оборудования – 65.000 штук светильников из которых 20.000 штук с индивидуальным управлением и 45.000 штук с групповым управлением, а также 1000 штук ШУНО и 100 шт базовых станций – то есть по 200штук светильников на 1 базовую станцию. На сайте госзакупок выложено ТЗ на светильники и АСУНО, где Вы можете ознакомиться с качественно оформленной технической документацией и использовать её как “рыбу” для своих проектов.
19

## Slide 20
1.44 Светильники с электронным источником питания для уличного освещения со светодиодами должны иметь встроенную функцию регулирования светового потока светильника.
Годовой диммер в БП
45.000шт светильников с дешёвым годовым диммером
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: Также на сайте с тендерной документацией выложен годовой план диммирования светильников от Горсвета НН, по которому должны диммироваться все светильники в НН в ночное время, чтобы обеспечивать денежную экономию ЭЭ не только на период действия Энергосервисного контракта, но и вдальнейшем и что ещё более важно – обеспечивать уменьшение выбросов углекислого газа и тем самым обеспечивать комфорт жителям города. Это прекрасное решение городских властей – недорогое и надёжное решение, но будет ли оно реализовано это покажет время.
20

## Slide 21
1.1 Устанавливается на корпус светильника снаружи (над отсеком для источника питания)
1.6 Электропитание: от источника питания светильника
1.9 Управляющий интерфейс 0-10В
20.000шт контроллеров управления светильниками:
Технические требования к контроллеру управления
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: На 67 странице описано техническое задание к контроллеру управления освещением, который устанавливается на светильник и к Базовой станции. Попробуем разобраться, что же прописано в ТЗ для Тендерной галочки и блокирует созданию современных АСУНО для городов:
Установка контроллера строго на отсеком питания – то есть если у Вас светильник разработан так, что разъём NEMA над светодиодами, то он не подойдёт под тендер – но при этом это никак не влияет на работу светильника и его управление.
Электропитание от 220В исключительно – значит компания планировала использовать специальные блоки питания с внешним питание, а не массовые применяемые на рынке.
Управляющий интерфейс с DALI сразу исключается – а на каком сновании? В чем преимущество для управления светильником?
21

## Slide 22
1.2 Диммирование светильника…, а также включение/выключение
20.000шт контроллеров управления светильниками:
Технические требования к контроллеру управления
Технический учёт ЭЭ
Индивидуальное управление светильниками без полампового контроля
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: К сожалению, такой крупный проект на 20.000 штук светоточек без полампового контроля и поэтому совершенно непонятно в чём необходимость такого дорогого диммирования вместо дешёвого управления как это реализовано на других 45.000 штуках светильников.
22

## Slide 23
2.8 Выходная мощность радиопередатчика на диапазонах частот 864 - 865 МГц/866 - 868 МГц/868,7 – 869,2 МГц
20.000шт контроллеров управления светильниками:
Технические требования к Базовой станции
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: А указание диапазона частоты передачи данных запрещает применение технологии NB-IoT, которая бы существенно уменьшила стоимость проекта и упростила его реализацию, так как
23

## Slide 24
20.000шт контроллеров управления светильниками:
Лицензия, ковровое покрытие, платформа
или
915MHz – не
соответствует ТЗ
12. Анализ ТЗ от 2020г на освещение Нижнего Новгорода.
Notes: Текущее ковровое покрытие сетью NB-IoT от МТС позволяет применить светильники в Нижнем Новгороде без расстановки по городу 100штук Базовых станций – настройка системы заняла бы пару дней вотличие от нескольких недель с ещё негарантированным результатом, так как диапазон нелицензируемый и в этом городе уже установлено много базовых станций LORAWAN. Поэтому есть вероятность, что исполнитель контракта перейдёт на ячеистую технологию, но у неё тоже множество недостатков.
24

## Slide 25
13. Анализ ТЗ от 2020г на освещение города Ярославль.
27.505шт светильников и 7 лет гарантии
Notes: В начале 2021г Россети выигрывают тендер у компании БЛ Групп по освещению города Ярославль на предстоящий день города – сумма тендера 1,1млрд и общая поставка 27.505 штук светильников с гарантией в 7лет – тендер по объёму денег и количеству светильников в 2 раза меньше, чем на Нижний Новгород.
25

## Slide 26
13. Анализ ТЗ от 2020г на освещение города Ярославль.
или?
ЭМПРА
ЭПРА
Notes: Итак, какие тендерные галочки в данном проекте присутствуют. Данный тендер отличается от многих других существующих на рынке тем, что Горсвет указал в требованиях, что должен быть ЭМПРА, а не импульсный блок питания как это делается во всем развитом мире и более того, сотрудники искренне верят в то, что такой инновационный блок превосходит по параметрам ЭПРА и имеет низкую световую пульсацию с высоким КМ, но где Вы видели, чтобы диапазон входного напряжения соответствовал требованиям ГОСТ в 198-242В?
26

## Slide 27
13. Анализ ТЗ от 2020г на освещение города Ярославль.
или?
Экструзия
Литьё
Notes: Очень интересный пункт о конструкции светильника – только экструзия, то есть только дешёвые светильники, а красивые с точки зрения промышленного дизайна светильники сделанные методом литья и на изготовление которых потрачены миллионы и которые применяются во всем мире, чтобы и светило хорошо и красивое изделие было – не допускаются к участию – это уже очень странное требование и возникают вопросы.
27

## Slide 28
13. Анализ ТЗ от 2020г на освещение города Ярославль.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
7.5.1.12 Не допускается в ночное время частичное отключение светильников при их установке по одному на опоре.
Требования к функциональным возможностям АПСУУНО:
автоматическое включение и выключение уличного освещения в соответствии с годовым графиком…
централизованное оперативное управление включением и выключением освещения по команде диспетчера…
Notes: Но это мелочи, самое интересное в данном ТЗ – это полное отсутствие о необходимости диммирования светильников – только включение и выключение и полное отсутствие экономии электроэнергии в ночное время, чтобы сберечь природу и выбросы CO2 в воздух. Правда в ТЗ указано, что ШУНО может включать-выключать линии освещения пофазно, но так как по СП это запрещено, то наверное это какая-то ошибка при составлении ТЗ. Вообщем данный документ мы бы не рекомендовали к применению для составления ТЗ на освещение в Вашем городе, если Вы хотите сделать качественное освещение с современной АСУНО.
28

## Slide 29
14. Сравнение ТЗ от 2020г на освещение городов Ярославль и НН.
 | Поламповый контроль | Поламповое управление | Групповое диммирование | Технология | Лицензируемый диапазон | Дизайн светильников
Нижний Новгород | нет | частично | все | LoRaWan /ZigBee | нет | любой
Ярославль | нет | нет | нет | нет | нет | старый
Notes: Подводя итог вышесказанному получается, что сотрудники Горсвета в Нижнем Новгороде, которые готовили ТЗ к тендеру меньше думали о “тендерных галочках”, а больше думали об энергоэффективности и чистому воздуху, сократив выбросы CO2 для Комфортной жизни жителей этого замечательного города.
29

## Slide 30
OFFICE IN ST. PETERSBURG
OFFICE IN MOSCOW
Radishcheva str. 35
St. Petersburg, 191041, Russia
+7 (812) 329 44 61
import@planar.spb.ru
Komsomolskiy ave. 24/1
Moscow, 119021, Russia
+7 (499) 703 18 37
msk@planar.spb.ru
Спасибо за внимание